ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

(Детальний опис окремих частин(лотів))

Надання послуг з технічного обслуговування та дистанційного спостерігання за системою протипожежного захисту здійснюється учасником згідно з вимогами чинного законодавства та відповідно до Правил з пожежного спостерігання, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.03.2015 № 349, ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту», ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування», вимог технічної документації заводу-виробника та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування та інших нормативних документів і нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

Надання послуг здійснюється протягом 2022 року за адресами закладів освіти, згідно з Додатком 2 тендерної документації.

- Під час здійснення технічного обслуговування систем протипожежного захисту (далі за текстом – СПЗ) повинні виконуватись наступні види послуг:

- технічне обслуговування системи пожежної сигналізації (далі за текстом – СПС);

- технічне обслуговування системи оповіщення (далі за текстом – СО);

- технічне обслуговування системи передачі тривожних сповіщень (далі за текстом – СПТС);

- здійснення цілодобового спостерігання СПЗ у центрі приймання тривожних сповіщень (далі за текстом – ЦПТС).

- Розробка переліку регламентних послуг з технічного обслуговування системи протипожежного захисту та графік надання послуг з технічного обслуговування СПЗ.

- Здійснення підключення СПТС до ЦПТС. Забезпечення передачі сигналів пожежної тривоги разом з карткою об’єкта до оперативно-диспетчерської служби оперативно-координаційного центру територіального органу Державної служби з надзвичайних ситуацій України (далі за текстом – ДСНС).

- У випадку несправності СПЗ повідомити про таку несправність та негайно усунути. Усувати раптові відмови у роботі СПЗ за викликом Замовника, або внаслідок цілодобового спостерігання СПЗ у ЦПТС.

- Здійснювати цілодобове спостерігання СПЗ у ЦПТС. Вести «Журнал обліку обслуговування і ремонту СПЗ».

- Забезпечити відповідність вимогам правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров’я та охорони навколишнього природного середовища.

- Якість послуг повинна відповідати ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування», умовам інструкцій виробника.

- Гарантія прийняття всіх можливих заходів для забезпечення схоронності переданого Замовником майна і нести відповідальність за упущення, що призвело до втрати чи пошкодження цього майна.

Гарантія щодо якості та надійності проведених послуг з технічного обслуговування СПЗ повинна становити не менше ніж 1 місяць з дати підписання Акту приймання-передачі наданих послуг. Протягом гарантійного терміну виявлені дефекти і несправності усуваються Виконавцем за власний рахунок, при умові дотримання експлуатаційним персоналом Замовника правил технічної експлуатації приладів.

- До подачі тендерної пропозиції Учасник повинен здійснити виїзд на об’єкт для ознайомлення з фактичними обсягами послуг та переліком обладнання, встановленого на об’єктах Замовника, відповідно пропозиція повинна містити документальне підтвердження цього факту, засвідчене підписом сторони Учасника та Замовника. Для уникнення непорозумінь встановлюється вимога уникати найменування Учасника під час такого виїзду та при оформленні вищезазначеного підтверджуючого документу. Послуги можуть здійснюватися самостійно та/або з залученням субпідрядної (-их) організації (-й). Послуги і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, Державним санітарним правилам і нормам та іншим нормативним документам.

Під час надання послуг час прибуття фахівця на об’єкт не повинен перевищувати 12 годин, що підтверджується Учасником у вигляді гарантійного листа в складі пропозиції.