ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

До уваги учасників:

Вважати зазначені у технічному завданні посилання на конкретнe марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

Основні вимоги до закупівлі:

- Гарантійний термін на обладнання систем охоронної бездротової сигналізації та систем відеонагляду становить не менше 24 місяців.

| Обсяги і види послуг: |
| --- |
| ЗОШ №30, вул. Щербанюка, 4 |
| № з\п | Найменування обладнання, матеріалів | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Прилад приймально-контрольний | шт | 1 |
| 2 | Ретранслятор радіоканальний бездротовий | шт | 5 |
| 3 | Клавіатура сенсорна радіоканальна бездротова | шт | 1 |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий радіоканальний бездротовий | шт | 1 |
| 5 | Блок живлення Dahua PFM320D-EN 12B 2А | шт | 1 |
| 6 | Cповіщувач охоронний оптико-електронний радіоканальний | шт | 36 |
| 7 | Короб кабельний 15*10 | м | 28 |
| 8 | Кабель силовий ШВВП 2*0,75 | м | 30 |
| 9 | Розетка одинарна | шт | 7 |
| 10 | Мережевий відеореєстратор Dahua DH-NVR-2116-І | шт | 1 |
| 11 | Жорсткий диск Western Digital 2000 Gb WD20EJRX | шт | 1 |
| 12 | Мережевий комутатор | шт | 2 |
| 13 | Відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230T1P-S4 (2.8mm) | шт | 16 |
| 14 | Бокс Cifra VG 400 (краб) темний | шт | 1 |
| 15 | Мережевий фільтр Еlectro House EH-2130 колодка 3 гнізда б/з білі | шт | 1 |
| 16 | Кабель силовий ШВВП 2х0,75 ДКЗ Енерго | м | 20 |
| 17 | ОК-net KПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) зовнішній, 305м | м | 700 |
| 18 | Роз’єм мереживий Trinix RJ-45 (екран) | м | 40 |
| 19 | Монітор 24” LG 24МК430Н-В (ІPS/Full-HD/HDMI/VGA) | шт | 1 |
| 20 | Кабель відео HDMI 5m (HDMI- HDMI) LogicPower (додаткове обплетення) | шт | 1 |
| 21 | Пластикова розподільна коробка Dahua DH-PFA12A | шт | 8 |
| 22 | Бокс розподільчий Bettermann 90x90x52 | шт | 8 |
| 23 | Короб кабельний 25x15 | м | 50 |
| 24 | Мережевий комутатор Hikvision DS-3E0505D-E (5x1000M) | шт | 1 |
| 25 | Монтажний комплект | шт | 1 |
| 26 | Монтаж, налаштування інсталяція | послуга | 2 |

| Ліцей №1, вул. Штейнберга, 2 |
| --- |
| № з\п | Найменування обладнання, матеріалів | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Прилад приймально-контрольний | шт | 1 |
| 2 | Ретранслятор радіоканальний бездротовий | шт | 4 |
| 3 | Клавіатура сенсорна радіоканальна бездротова | шт | 2 |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий радіоканальний бездротовий | шт | 1 |
| 5 | Блок живлення Dahua PFM320D-EN 12B 2А | шт | 1 |
| 6 | Cповіщувач охоронний оптико-електронний радіоканальний | шт | 31 |
| 7 | Короб кабельний 15*10 | м | 24 |
| 8 | Кабель силовий ШВВП 2*0,75 | м | 28 |
| 9 | Розетка одинарна | шт | 6 |
| 10 | Мережевий відеореєстратор Dahua DH-NVR-2116-I | шт | 1 |
| 11 | Жорсткий диск Western Digital 2000 Gb WD20EJRX | шт | 1 |
| 12 | Мережевий комутатор | шт | 2 |
| 13 | Відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230T1P-S4 (2.8mm) | шт | 16 |
| 14 | Бокс Cifra VG 400 (краб) | шт | 1 |
| 15 | Мережевий фільтр Еlectro House EH-2130 колодка 3 гнізда б/з білі | шт | 1 |
| 16 | Кабель силовий ШВВП 2х0,75 ДКЗ Енерго | м | 20 |
| 17 | Кабель ОК-net KПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) зовнішній, 305м | м | 450 |
| 18 | Роз’єм мереживий Trinix RJ-45 (екран) | м | 40 |
| 19 | Монітор 24” LG 24МК430Н-В (ІPS/Full-HD/HDMI/VGA) | шт | 1 |
| 20 | Кабель відео HDMI 10 m (HDMI- HDMI) | шт | 1 |
| 21 | Пластикова розподільна коробка Dahua DH-PFA12A | шт | 6 |
| 22 | Бокс розподільчий OBO Bettermann 90x90x52 | шт | 10 |
| 23 | Короб кабельний 25x15 | м | 36 |
| 24 | Мережевий комутатор Hikvision DS-3E0505D-E (5x1000M) | шт | 1 |
| 25 | Монтажний комплект | шт | 1 |
| 26 | Монтаж, налаштування інсталяція | послуга | 2 |

Технічні вимоги до предмету закупівлі

| № | Найменування | Технічні характеристики Обладнання, що вимагаються Замовником | Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик обладнання з обов’язковим зазначенням марки, моделі, назви виробника, країни походження товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прилад приймально-контрольний Ajax Hub 2 або еквівалент * | Наявність каналів зв'язку: дротовий Ethernet, та не менше ніж дві сім-карти. Підтримка функції імпорту даних між централями. Сповіщення про тривоги за допомогою push-повідомлень, SMS або телефонного дзвінка Підтримка можливості керування не менше ніж 100 охоронними пристроями одночасно. Підтримка можливості створення груп охорони і підключення не менше 30 користувачів. Можливість підключити не менше 5 ретрансляторів радіосигналу. Обов’язкова підтримка функції створення сценаріїв охорони, підтримка функції розкладу охорони. Підтримка можливості інтеграції відеонагляду. Підтримка функції сповіщення про глушіння сигналу. Наявність тамперу на відкриття і відрив. Живлення: 240 В Діапазон робочих температур: від не менше -10°С до не менше +40°С Потужність радіосигналу не менше 1800 метрів за умови відсутності перешкод. Можливість експлуатації до 75% вологості. Обов’язкова наявність монтажного комплекту та інструкції на українській мові. |  |
| 2 | Ретранслятор радіоканальний бездротовий Ajax Rex або еквівалент * | Тип датчика: бездротовий. Потужність радіосигналу не менше 1800 метрів від централі системи безпеки на відкритому просторі (за умови відсутності перешкод). Підтримка можливості автономної локальної роботи з пристроями, працюючих з приладом прийомо-контрольним через ретранслятор. Живлення: 240 В Наявність тамперу на відкриття і відрив. Діапазон робочих температур: від не менше -10°С до не менше +40°С Можливість експлуатації до 75% вологості. Обов’язкова наявність монтажного комплекту та інструкції на українській мові. |  |
| 3 | Клавіатура сенсорна радіоканальна бездротова з підтрімкою захищених безконтактних карток та брелоків Key Pad Plus або еквівалент * | Тип: бездротова Наявність захисту тампером Наявний захист від підбирання коду Дальність радіосигналу не менше 1500 метрів за умови відсутності перешкод Діапазон робочих температур: від не менше -10°С до не менше +40°С Можливість експлуатації до 75% вологості. Обов’язкова наявність монтажного комплекту та інструкції на українській мові. Можливість часткового встановлення системи на охорону Обов’язкова наявність наступних функцій: Індикація статусів охорони; код за примусом; функція тривоги; налаштування паролю через обліковий запис кожного користувача окремо. |  |
| 4 | Оповіщувач світлозвуковий радіоканальний бездротовий Ajax Street siren або еквівалент * | Тип датчика: бездротовий. Тип сповіщення: червоні світлодіоди, світло-звуковий сигнал Гучність сирени: не менше 110 дБ (налаштовувана). Регулювання гучності - 3 ступені. Захист акселерометром на відрив. Потужність радіосигналу не менше 1500 метрів за умови відсутності перешкод. Діапазон робочих температур: від не менше -20°С до не менше +50°С Можливість експлуатації до 90% вологості. Обов’язкова наявність монтажного комплекту та інструкції на українській мові. Клас захисту корпусу не гірше IP54 Обов’язкова наявність наступних функцій: Оповіщення при зміні режимів охорони; Індикація при режимі охорони; Індикація при тривозі; Можливість підключення зовнішнього живлення; акселерометр вбудований. |  |
| 5 | Блок живлення Dahua PFM320D-EN 12B 2А або еквівалент * | Вихідна потужність: 12 Вт Вихідна напруга: 12 В Номінальний вихідний струм: 2А Шум і пульсації: Менше 1% ККД первинного джерела: понад 82% Діапазон вхідної напруги: ~100-240В (94-264В макс) Робоча температура: Від -30 º c до +70 º c Габарити, мм: 104х45х33 Матеріал корпусу: Пластик |  |
| 6 | Cповіщувач охоронний оптико-електронний радіоканальний Motion protect або еквівалент * | Колір: білий або світло-сірий Тип датчика: бездротовий. Чутливий елемент: PIR-сенсорів Наявність тамперу Потужність радіосигналу не менше 1500 метрів за умови відсутності перешкод Діапазон робочих температур: від не менше -20°С до не менше +50°С. Можливість експлуатації до 90% вологості. Обов’язкова наявність монтажного комплекту та інструкції на українській мові. |  |
| 7 | Короб кабельний 15*10 Cокол або еквівалент * | матеріал: самозатухаючий ПВХ; розміри (Ш х В): 15х10; планка - 2 м (200 м. п./уп); колір: білий. |  |
| 8 | Кабель силовий ШВВП 2*0,75 або еквівалент * | Використовується для підключення до мережі електроприладів різного призначення; Споживання приладами напруга до 380 В/50 Гц; 2 струмопровідні жили, діаметр перетину 0,75 мм 2; Вінілова ізоляція, не підтримує горіння; Товщина ізоляції 0,6 мм; Мінімальний радіус вигину 33 мм; |  |
| 9 | Розетка одинарна Electro House EH-2145 або еквівалент * | вид монтажу: накладна; ступінь захисту: IP22; номінальний струм: 16 А; напруга живлення: 180 – 260 В; заземлення; колір: білий; частота струму: 50 Гц; |  |
| 10 | Мережевий відеореєстратор Dahua DH-NVR-2116-I або еквівалент * | Кількість каналів: не менше 16 каналів Вхідний потік: 200 Мбіт / с Аудіо інтерфейси: Вх / вих: 1/1, RCA Двосторонній розмова: Використовується аудіо вхід / вихід, RCA Інтерфейси відео виходу: 1 HDMI, 1 VGA Дозвіл відеовиходу: HDMI, VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768 Мультиекрани режим: 1/4/8/9/16 Відео компресія Smart: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG Підтримка дозволів: 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1 etc Частота кадрів (головний потік): 1 канал - 8MP (30к / с), 4-каналів - 1080P (30к / с) Режим запису: Ручний, розклад, smart подія Інтервал запису: 1 ~ 120 хв (за замовчуванням: 60 хв), попередній запис: 1 ~ 30 с, постзапісь: 10 ~ 300 з Аудіо компресія: PCM / G711A / G711U / G26 / AAC Дія при спрацюванні тригера: Спрацювання виходу тривоги, Push повідомлення, електронна пошта, запис, PTZ, тур, знімок, голосова підказка, поради на екрані Перегляд архіву: 1/4 Режим пошуку: час / дата, тривога, рух і точний пошук Режим резервного копіювання: USB-пристрій / мережа робоча напруга 12 В робоча температура -10 ~ +50 ° С робоча вологість 10% ~ 93% |  |
| 11 | Жорсткий диск Western Digital 2000 Gb WD20EJRX (Purple) або еквівалент * | Внутрішній жорсткий диск типорозміру 3.5 "; Інтерфейс SATA III; Ємність: не менше 2TB; Обсяг буфера: не менше 64 Мб; Підтримка до 64 камер високої чіткості; Швидкість обертання шпинделя: 5400 об/хв. |  |
| 12. | Мережевий комутатор NVC-108Ex 2UP Link 8 PoE або еквівалент * | PoE комутатор NVC-108E: 10-портовий РоЕ комутатор з 8-портами PoE 10 / 100Мб і двома Uplink 10 / 100Mб портами; пропускна здатність: 2 Гбіт / с; стандарт харчування Рое: IEEE802.3at / af, PoE Pin: 1,2 + / 3,6-, загальна потужність навантаження: 96 Вт; режим Extend / ON: 1-4 порт 10Mб POE + Vlan відстань до 250м, 5-10 порт 10 / 100Mб; харчування 100 ~ 240V / AC, 50 ~ 60 Гц; робоча температура від -5 до +45 ° C |  |
| 13. | Відеокамера Dahua DH-IPC-HDW1230T1P-S4 (2.8mm) або еквівалент * | Макс. дозвіл: 1920x1080 ROM / RAM: 16M / 64M Мін. чутливість: 0,01 Люкс / F2.0 Витримка: Авто / вручну, 1/3 - 1 / 100000с Режим день / ніч: Авто / колір / Ч / Б Регулювання по осях: Поворот: 0 ° ~ 355 °; Нахил: 0 ° ~ 78°; Обертання: 0 ° ~ 360 ° Тип підсвічування: Smart ІК Управління підсвічуванням: Авто / вручну Кількість діодів: 1 Тип об'єктива: Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма Кріплення об'єктива: М12 Апаратура: F2.0 Кути огляду: H: 105 °; V: 57 °; D: 125 ° Відстань фокусування: не менше 0.5 м Виявлення об'єкта: не менше 37.3 м Спостереження за об'єктом: не менше 14.9 м Розпізнавання об'єкту: не менше 7.5 м Ідентифікація об'єкта: не менше 3.7 м Відео компресія: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG Кількість потоків: не менше 2. відео бітрейт: H.264: 32-6144Kбіт / с; H.265: 12-6400Kбіт / с Управління потоком: CBR / VBR Регулювання посилення (AGC): Авто / вручну Придушення шуму (DNR): 3D DNR Баланс білого: Авто / Природний / вуличний ліхтар / зовнішній / ручний BLC: Підтримується HLC: підтримується DWDR: підтримується Електронна стабілізація зображення (EIS): підтримується ROI: підтримується (4 зони) Flip: 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° Налаштування зображення: Яскравість, контрастність, насиченість Основні функції обробки: Дзеркальне відображення, приватні маски ( 4 зони) Мережеві протоколи: IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast Сумісність: ONVIF (Profile G); CGI; P2P; Genetec Кількість одночасних підключень: 20 Метод зберігання: FTP, Dahua Cloud Підтримка браузерів: IE, Chrome, Firefox Програмне забезпечення Smart PSS, DSS, DMSS Мобільні платформи: iOS, Android Мережеві інтерфейси: 1 RJ-45 (10 / 100Base-T) PoE : 802.3af |  |
| 14. | Бокс Cifra VG 400 (краб) темний або еквівалент * | - розміри (ШхВхГ) : 400х300х150; - матеріал: сталь; - тип дверей: фронтальне розташування; - тип замку: крабовий Арико; - конструкція: цілісна, зварна; - монтаж на стіну; - є кабельні вводи діаметром 22мм. |  |
| 15. | Мережевий фільтр Еlectro House EH-2130 колодка 3 гнізда б/з білі або еквівалент * | вимикач: немає Тип: колодка кількість гнізд: не менше 3 Номінальний струм: In16 A Захист (IP): IP22 Напруга живлення: 180 - 260 В Частота току: 50 Гц колір: білий заземлення: немає |  |
| 16. | Кабель силовий ШВВП 2х0,75 ДКЗ Енерго або еквівалент * | ШВВП застосовується для підключення побутової техніки на напругу 220 / 380В. ШВВП має плоску форму і оболонку різних кольорів для зручності монтажу. Шнури призначені для приєднання приладів радіоелектронної апаратури, експлуатованих в житлових і адміністративних приміщеннях, і для виготовлення шнурів подовжувальних. |  |
| 17 | Кабель ОК-net KПП-ВП (100) 4*2*0,51 (U/UTP-cat.5E) зовнішній, 305 м | Призначений для з'єднання елементів систем відеоспостереження; Кількість пар струмоведучих провідників: 4; Перетин провідника: 0,51 мм; Матеріал центрального провідника: мідний м'який дріт; Ізоляція: поліетилен; Зовнішня оболонка: чорний світлостабілізований поліетилен. Застосування: зовнішнє. |  |
| 18 | Роз’єм мереживий Trinix RJ-45 (екран) або еквівалент * | Конектор, екранований; Використовується для з'єднання телекомунікаційного обладнання; Підтримувані інтерфейси: Ethernet (RJ45); Покриття контактів: нікель, з позолотою; Матеріал корпусу: полікарбонат. |  |
| 19. | Монітор 24” LG 24МК430Н-В (ІPS/Full-HD/HDMI/VGA) або еквівалент * | Максимальна роздільна здатність дисплея: 1920 x 1080. |  |
| 20. | Кабель відео HDMI 5m (HDMI- HDMI) LogicPower (додаткове обплетення) або еквівалент * | Для передачі відео сигналу від реєстратора на монітор спостереження |  |
| 21. | Пластикова розподільна коробка Dahua DH-PFA12A або еквівалент * | Кріплення для камер Сумісний з серіями камер: HFWxxR- (TL) (RM) (Z) (VF), HFWxxS- (SW) (SL), HFWxxE, HFWxxT, HFWxxB (D), MExx-B, HDWxxR- (Z) (VF) , T1A, T2A, B1B, HDWxxM, HDWxxE (EM), HDPWxxR Матеріал: PP Розміри: (не менше) 210x97x35 мм Кріплення: На стіну Робоча температура: -40 ℃ ~ 60 ℃ Вологість: 0 ~ 90% RH |  |
| 22 | Бокс розподільчий OBO Bettermann 90x90x52 або еквівалент * | Розмір: 90х90х52 мм Матеріал: коробка – термопласт. Кількість кабельних вводів: 7 х М25 Ступінь пилозахисту: IP55 вогнестійкість: 650 С |  |
| 23 | Короб кабельний 25x15 | матеріал: самозатухаючий ПВХ; розміри (Ш х В): 25х15; планка - 2 м (200 м. п./уп); колір: білий. |  |
| 24 | Мережевий комутатор Hikvision DS-3E0505D-E або еквівалент * | Мережевий комутатор Hikvision DS-3E0505D-E : 5 -портовий комутатор з 5-портами 10 / 100Мб; Живлення DC 5V /0,6A, робоча температура від -5 до +45 ° C |  |