У К Р А Ї Н А

##### Чернівецька міська рада

# У П Р А В Л I Н Н Я   О С В I Т И

вул. Героїв Майдану, 176, м. Чернівці, 58029 тел./факс (0372) 53-30-87,

E-mail: osvitacv@gmail.com  Код ЄДРПОУ №02147345

| 11.05.2018 № 01-34/1057 | Керівникам всіх закладів освіти м.Чернівці |
| --- | --- |

Щодо забезпечення пожежної безпеки

та дотримання правил експлуатації

вогнегасників у закладах освіти області

Відповідно до вимог Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974, пожежна безпека в закладах та установах забезпечується шляхом проведення організаційних і практичних заходів та використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж.

Забезпечення пожежної безпеки в закладах та установах покладається на їх власників або уповноважені ними органи, керівників (директори, завідувачі), керівників структурних підрозділів (лабораторії, навчальні кабінети, склади, бібліотеки, архіви, майстерні тощо) відповідно до законодавства.

Керівники закладів та установ з метою забезпечення протипожежного режиму зобов’язані:											- визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних осіб за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, інженерного обладнання, а також за утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту, що мають бути передбачені у функціональних обов’язках, посадових інструкціях тощо;

- забезпечити розробку і затвердити  план евакуації учасників освітнього процесу у разі виникнення пожежі та порядок оповіщення учасників  освітнього процесу, що встановлюють обов’язки і дії працівників на випадок виникнення пожежі. План евакуації та порядок евакуації повинні переглядатися один раз на три роки;

- розробити та затвердити інструкцію, що визначає дії працівників закладу та установи щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників освітнього процесу, за якою не рідше одного разу на півроку (в установах сезонного типу - на початку кожної зміни) проводяться практичні тренування всіх працівників;

- при розслідуванні нещасних випадків, що трапилися внаслідок пожежі в закладах та установах, керуватися Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232, та Положенням про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2001 року № 616, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2001 року за № 1093/6284 (зі змінами);

- забезпечити своєчасне виконання заходів пожежної безпеки, запропонованих органами державного нагляду у сфері пожежної безпеки і органами державної виконавчої влади у межах їхньої компетенції.

У кожному закладі та установі наказом чи інструкцією встановлюється протипожежний режим, що містить зокрема вимоги до організації експлуатації і обслуговування наявних засобів протипожежного захисту, в тому числі і вогнегасників.

При експлуатації вогнегасників, рекомендуємо керуватись вимогами Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15.01.2018 № 25. Організаційні заходи щодо забезпечення  експлуатації вогнегасників, відповідно до вимог вищезазначених Правил, додаються.

Додаток: на 4 арк.

Начальник управління  освіти

Чернівецької міської ради                                                        С.В.Мартинюк

Колодрівський В.В., 53-41-14

Додаток до листа

від 11.05.2018. № 01-34/1057

Правила експлуатації вогнегасників

Загальні вимоги до експлуатації вогнегасників

Суб’єкти господарювання, а також орендарі зобов’язані:					 - дотримуватися вимог Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МВС від 15.01.2018 № 25 (далі — Правила) та інших нормативних документів у цій сфері;

- проводити своєчасні огляди та технічне обслуговування вогнегасників;

- утримувати вогнегасники у працездатному стані; 					- не допускати використання вогнегасників не за призначенням; 			- проходити теоретичне навчання та практичне відпрацювання навичок застосування вогнегасників. 									Виробники (постачальники) вогнегасників зобов’язані: 				-  гарантувати відповідність виготовленої (такої, що реалізується) продукції вимогам документів, що підтверджують її якість та безпечність; 		-  надавати покупцю експлуатаційну та технічну документацію на вогнегасники;  												- гарантувати роботу вогнегасників з дати реалізації (продажу) до першого гарантійного терміну обслуговування; 						- забезпечити технічне обслуговування, гарантійний ремонт вогнегасників, їх випуск і поставку для пунктів технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) у необхідному обсязі та асортименті, а також випуск і поставку запасних частин до них протягом усього строку їх виробництва, а після зняття з виробництва	-  протягом  строку служби, у разі відсутності такого строку - протягом десяти років. 							Особа, відповідальна за пожежну безпеку, має організувати технічне обслуговування вогнегасників відповідно до норм, правил (настанови з технічного обслуговування вогнегасників), установлених їх виробником, та інших нормативних документів у сфері пожежної безпеки.

Огляд вогнегасників перед розміщенням

Огляд проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку. 	Під час огляду встановлюють:

- наявність сертифіката відповідності; 							- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник	-  цілісність пломб на запірних пристроях; 						- наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників; 												-  положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);

-  наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування. Після огляду вогнегасникам присвоюють облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації.

Вимоги до розміщення вогнегасників

Вогнегасники розміщують так (всередині будинків і приміщень, біля входів або виходів з них, у коридорах), щоб вони не перешкоджали евакуації людей. У приміщеннях із тимчасовим перебуванням людей вогнегасники слід розміщувати ззовні приміщення або біля входу (виходу). 					У приміщеннях з постійним перебуванням людей вогнегасники потрібно розміщувати всередині приміщення, запобігаючи створенню перешкод для евакуації людей.

Переносні вогнегасники навішують за допомогою кронштейнів на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх повного відчинення, або встановлюють у пожежні шафи пожежних кран-комплектів, на пожежні щити, стенди, підставки та спеціальні тумби.

Щоб зазначити місцезнаходження вогнегасників встановлюють вказівні знаки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір» (ISO 6309:1987, IDT). Знаки розміщують на видимих місцях на висоті 2-2,5 м від рівня підлоги як всередині, так і за межами приміщень. 		Розміщувати вогнегасники слід так, щоб була можливість прочитати маркувальні написи на їх корпусах. При цьому необхідно забезпечити їх захист від дії механічних пошкоджень, сонячних променів, опалювальних і нагрівальних приладів, а також хімічно агресивних речовин (середовищ), які можуть негативно вплинути на їх роботу						Вогнегасники, які розміщують за межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для експлуатації за температури нижче 5 °С, на холодний період року необхідно переносити в опалюване приміщення. У цьому випадку на пожежних щитах та стендах потрібно розмістити інформацію про місцезнаходження вогнегасників. Інформацію про перенесення вогнегасників відображають у журналі обліку вогнегасників.

Періодичний огляд вогнегасників

Проводить особа, відповідальна за пожежну безпеку, не рідше одного разу на місяць. Під час огляду перевіряють: 							-  відповідність типу і заводського номера вогнегасника зареєстрованому обліковому номеру та місцезнаходженню на об’єкті;

- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на вогнегасник; 		- дату проведення технічного обслуговування, яка має відповідати вимогам експлуатаційної документації; 								- наявність та цілісність пломби, пристрою блокування (запобіжної чеки), розтруба або гнучкого рукава (відповідно до типу вогнегасника) та кронштейна (якщо передбачено конструкцією);

- наявність зовнішніх пошкоджень вогнегасників та слідів корозії на них; 	- положення стрілки індикатора тиску кожного закачаного вогнегасника (крім газового та ВВПА), яка має бути в межах робочого діапазону (у зеленому секторі шкали індикатора), залежно від температури експлуатації; 		- наявність пошкоджень маркування (етикетки) кожного вогнегасника.		 Результати оглядів реєструють у журналі обліку вогнегасників.

Форма журналу обліку вогнегасників

ЖУРНАЛ 
обліку вогнегасників

_________________________________ 
(найменування об’єкта)

| Обліковий № | Тип вогнегасника | Місце розташування вогнегасника | Дата проведення огляду | Висновки за результатами огляду | Перелік вжитих заходів щодо усунення виявлених недоліків | Дата направлення вогнегасника на технічне обслуговування | Дата повернення вогнегасника з технічного обслуговування | Найменування організації, яка здійснила технічне обслуговування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Технічне обслуговування вогнегасників

Особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, зобов’язана організувати технічне обслуговування вогнегасників у таких випадках: 		- пошкодження або відсутність маркування, пломб або пристроїв блокування на них; 											- наявність механічних пошкоджень і слідів корозії на їх корпусах або запірно - пускових пристроях; 									- відсутність робочого тиску в корпусі та (або) наявність надмірного тиску (для вогнегасників закачного типу); 							- після використання за призначенням; 							- після закінчення гарантійного терміну експлуатації, передбаченого експлуатаційною документацією виробника.

Технічне обслуговування вогнегасників здійснюють ПТОВ, що мають відповідну ліцензію з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення. Під час огляду вогнегасників після надходження з технічного обслуговування особа, відповідальна за пожежну безпеку на об’єкті, перевіряє наявність на корпусі вогнегасника етикетки ПТОВ.

Приймання вогнегасників після технічного обслуговування оформлюють актом. Його складають не менше ніж у двох примірниках і підписують представники споживача послуг та ПТОВ.

Вимоги безпеки під час експлуатації вогнегасників

Заборонено:												-  експлуатувати вогнегасники з наявністю вм’ятин, опуклостей або тріщин на корпусі, запірно-пусковому пристрої, накидній гайці, а також у разі порушення герметичності з’єднань вузлів вогнегасника, несправності індикатора тиску (для закачних вогнегасників) та відсутності або пошкодження пломби;

- допускати механічні ушкодження корпусу та запірної арматури вогнегасника; 												- розбирати і перезаряджати вогнегасники особам, які не мають права на проведення таких робіт; 										- кидати вогнегасник у полум’я під час використання за призначенням та завдавати механічних пошкоджень для приведення його у дію; 			-  під час експлуатації вогнегасника спрямовувати його насадку (гнучкий рукав або розтруб) у бік людей; 							- використовувати вогнегасники для потреб, не пов’язаних з пожежогасінням; 	- використовувати вогнегасники за відсутності розтруба або гнучкого рукава (залежно від типу вогнегасника).