Департамент освіти і науки

Чернівецької облдержадміністрації

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання у 2018-2019 н.р.

Завдання теоретичного туру для 10 класу

(технічні види праці) 20 балів

Шифр___________                                                                                         Набрано  балів_______

| № з/п | Зміст завдання | Мак. к-сть балів | К-сть балів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | З деревини якої породи виготовляють сірники? а) тополя; б) ялина; в) смерека; г) осика. | 1 |  |
| 2 | Яку механічну передачу потрібно розташувати в зображеному на малюнку «чорному ящику», щоб забезпечити зазначені напрями руху? а) зубчасту циліндричну; б) пасову; в) ланцюгову; г) рейкову. | 1 |  |
| 3 | Якою має бути довжина предмета на кресленні, якщо його справжня довжина становить 45 мм, а масштаб зображення 1:5? а) 9 мм; б) 45 мм; в) 225 мм; г) 405 мм. | 1 |  |
| 4 | Викресліть зайвий предмет з наступного переліку: шаблон, рейсмус, обапіл, циркуль; стусло, гвинт, єрунок, столярний верстак. | 1 |  |
| 5 | Назвіть основні етапи проектно-технологічної діяльності: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ | 1 |  |
| 6 | На якому зображенні показано метод контролю прямих кутів? а) б) в) | 1 |  |
| 7 | Конструювання – це … а) процес виготовлення виробу; б) етап створення виробу; в) процес випробування виробу. | 1 |  |
| 8 | Якщо би вам прийшлось вставляти замок у двері, то яким із шурупів ви би скористалися для кріплення замка і чому. Обґрунтуйте свою відповідь. | 1 |  |
| 9 | Яким інструментом можна проконтролювати кути 45° і 135° ? а) кронциркулем; б) єрунком; в) кутником; г) шаблоном; д) малкою. | 1 |  |
| 10 | Фальцевий шов отримують при виготовленні виробів з … а) фанери; б) дроту; в) листового металу; г) шпону. | 1 |  |
| 11 | Як називається задуманий план реалізації ідеї, а також сукупність документів, необхідних для виготовлення виробу чи зведення споруди? а) технологічна карта; б) технічне завдання; в) маршрутна карта; г) проект. | 1 |  |
| 12 | Яку кількість виглядів потрібно мати на кресленні, щоб можна було виготовити предмет? а) один; б) два; в) три; г) найменш можливу, але достатню для повного уявлення про форму всього предмета і його частин. | 1 |  |
| 13 | Укажіть числове значення показу шкал штангенциркуля: а) 3,4 мм; б) 4,3 мм; в) 34 мм; г) 34,2 мм. | 1 |  |
| 14 | На якому графічному зображенні конструкційних матеріалів умовно показано метали і їх сплави? | 1 |  |
| 15 | Які з перелічених тут дерев належать до твердих порід? а) сосна; б) вільха; в) липа; г) бук. | 1 |  |
| 16 | Які зображення проекцій відповідають наочному зображенню предмета? | 1 |  |
| 17 | Який документ не належить до складових проекту виробу? а) креслення виробу; б) інструкція з охорони праці; в) економічне обґрунтування; г) пояснювальна записка. | 1 |  |
| 18 | На якому зображенні показано необрізну дошку? | 1 |  |
| 19 | Які матеріали належать до машинобудівних? а) усі які існують у природі; б) ті, що одержуються в результаті переробки природної речовини; в) ті, з яких виготовляють деталі машин і механізмів, приладів, інструментів тощо. | 1 |  |
| 20 | Яким символом маркують шліфувальну шкурку з дрібним зернистим покриттям? а) Р400; б) Р100; в) Р40. | 1 |  |