Департамент освіти і науки

Чернівецької облдержадміністрації

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади

з трудового навчання у 2018-2019 н.р.

Завдання теоретичного туру для 11 класу

(технічні види праці) 20 балів

Шифр___________                                                                                         Набрано  балів_______

| № з/п | Зміст завдання | Макс. к-ть балів | К-сть балів |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Форма поперечного перерізу (профіль) прокату може бути подібним на великі літери алфавіту. Знайти неточність у наведеному списку: а) Н; б) Ш; в) Т; г) П; д) Г. | 1 |  |
| 2 | Якщо ножівкове полотно «веде» у бік при різанні заготовки з металу, то найкраще… а) нахилити полотно у протилежний бік; б) продовжити різання заготовки з протилежного боку; в) зменшити частоту переміщень полотна. | 1 |  |
| 3 | Зразок деревини з вологістю 20% висушили. Його маса після сушіння стала рівною 150 г. Визначити масу зразка до сушіння. а) 200 г; б) 180 г; в) 170 г; г) 160 г. | 1 |  |
| 4 | На кресленні зображена заготовка у вигляді прямокутника, який поділяють на рівні частини дві паралельні штрихпунктирні лінії з двома точками. Яку форму потрібно буде надати заготовці в процесі обробки? а) П-подібну; б) плоску; в) циліндричну. | 1 |  |
| 5 | З’ясуйте основне призначення паразитних шестерень: а) зміни напрямку руху веденої шестерні; б) зміни передаточного відношення; в) зміни передаточного числа; г) зміни швидкості обертання веденої шестерні. | 1 |  |
| 6 | Зображення, утворене на профільній площині проекції, називають а) видом зліва; б) видом зверху; в) видом спереду; г) видом справа. | 1 |  |
| 7 | У якому з переліків назв матеріалів зазначено тільки метали? а) залізо, свинець, гетинакс; б) алюміній, мідь, олово; в) бакеліт, магній, бронза; г) свинець, алюміній, латунь. | 1 |  |
| 8 | У якій з наведених нижче відповідей є назва лише твердих порід деревини? а) сосна, береза, граб, ялина; б) кедр, модрина, горіх, ялина; в) дуб, бук, ясен, граб. | 1 |  |
| 9 | Вставляючи замок у двері Вам необхідно видовбати неглибокий отвір. Який інструмент Ви для цього використаєте? а) лобзик; б) стамеска; в) рубанок; г) долото. | 1 |  |
| 10 | Точність вимірювання штангенциркулем залежить від: а) ціни поділки штанги; б) ціни поділки шкали ноніуса; в) різниці показів між сусідніми штрихами основної шкали та шкали ноніуса. | 1 |  |
| 11 | За рахунок якого виду перетворення енергії працює свердлильний верстат? а) теплової в електричну; б) хімічної в електричну; в) електричної в механічну; г) електричної в обертальну. | 1 |  |
| 12 | Об’єкт проектування це – а) виріб, що виготовляється; б) особа, яка планує створити виріб; в) виріб, який необхідно створити, або послуга, яку необхідно надати; г) виріб побачений в інформаційних джерелах. | 1 |  |
| 13 | Жерсть називають чорною тому, що вона: а) пофарбована у чорний колір; б) має захисне покриття з одного боку; в) має захисне покриття з обох боків; г) не має захисного покриття. | 1 |  |
| 14 | Як можна усунути тріщини, що утворилися вздовж волокон на вузлових з’єднаннях меблів (ніжки стільчика, тумбочки, шафи)? а) скріпити саморізами або шурупами; б) замаскувати шпаклівкою; в) склеїти, зафіксувавши місце склеювання струбцинами; г) скріпити декоративним цвяшками. | 1 |  |
| 15 | Яке наочне зображення відповідає кресленню виглядів предмета? | 1 |  |
| 16 | Технічним рисунком називають: а) наочне (аксонометричне) зображення предмета, виконане від руки, з додержанням його пропорцій в розмірах на око; б) графічний документ, що містить зображення складальної одиниці та інші дані, потрібні для її складання (виготовлення) і контролю; в) графічний документ тимчасового користування, виконаний від руки без використання креслярських інструментів, в окомірному масштабі із збереженням приблизної пропорційності елементів зображуваного предмета; г) прямокутну систему координат, призначену для визначення положення точки на площині. | 1 |  |
| 17 | Укажіть параметри чи їхню сукупність, які беруться до уваги на початковій стадії розробки проекту? а) технологічний варіант виготовлення; б) виготовлення макета; в) виготовлення моделі; г) економічна доцільність; д) призначення проекту. | 1 |  |
| 18 | Укажіть способи виготовлення шпону: | 1 |  |
| 19 | Укажіть відновлювальні та екологічно чисті види енергії: а) сонячна енергія; б) енергія вітру; в) енергія морських хвиль і припливів; г) енергія підземних вод; д) енергія мантії землі; е) усе тут перелічене. | 1 |  |
| 20 | Опишіть, який пристрій називають механізмом? | 1 |  |